ASC-A Gabinete Secador para Pantalla Serigrafía

El gabinete secador para pantalla es una herramienta importante en la serigrafía. Varios procedimientos la necesitan como el desengrasante,la emulsión, el endurecedor , el lavado, etc. la máquina ha superado la técnica tradicional del tubo calefactor y adopta la placa calefactora de carbón fibra avanzada y segura. Diseño profesional, el ahorro de energía , el manejo fácil y segura , que se utiliza para el secado de pantalla ,hacer sombrajos , proteger contra polvo y etc, adecuada para pantallas por debajo de 25 "x21" ( 64x53cm ).
Características

Inteligente sistema del control de temperatura . Su temperatura se puede ajustar de acuerdo con la resistencia al calor de malla de la pantalla . Cuando la temperatura ambiente es 77 ℉ (25 ℃ ) , su más alta temperatura puede llegar a 172 ℉ (78 ℃ ) .

El ventilador de flujo axil instalado en el interior hace el aire caliente en circulación, lo que garantiza una temperatura igual en la caja mientras tanto puede mejorar la eficiencia del secado . El ventilador de flujo axil ( especialmente utilizado para el equipo del ordenador grande) se puede utilizar normalmente cerca de 20.000 horas. Por lo general ocupa 2-4 minutos para secar bien las pantallas recubiertas con la emulsión fotosensible.

Se adopta el sistema del ajuste-temperatura jerárquico ( 100 niveles ), los usuarios pueden ajustar la temperatura de acuerdo con la temperatura ambiente y materiales diferentes . Se puede funcionar de acuerdo con la temperatura-ajuste siguiente debido a su función de la memorización automática.

Se recubre totalmente sin corrosión y aspecto elegante. El tipo de cajón es flexible, pero perfecta apretada. Todo tipo de pantallas se pueden colocar y mover horizontalmente de que el lado impresor hacia arriba para garantizar la adhesiva lisa.

Las placas calefactoras ha atoptado la nueva hoja y unidad, con el calor doble , baja potencia y la eficacia del alto calor . Al mismo tiempo , garantiza la temperatura de la máquina ni siquiera haga la temperatura de cada andana uniforme y precisa.

La potencia total es 800W.compara con el gabinete tradicional de 3000- 8000W , esta máquina puede ahorrar un 70-90% de energía .

Construido por cuatro cajones , cuatro bastidores por debajo de 25 "x21" ( 64x53 )se puede poner al mismo tiempo , ahorrando el tiempo, mejorando la eficiencia.

Todas Partes interiores y exteriores adoptan la pulverización electrostática ,limpio fácil y no se oxida.

Instrucciones:

1 . Encienda el interruptor , y luego la máquina indicará " F000 " y el ventilador funcionara automática.

2 . Pulse la tecla " +" hasta " F070 "

3 . Coloque la sonda del termómetro en el tercer cajón ; Compruebe la temperatura después de cinco minutos .

4 . Si la temperatura no llega a qué se necesita , usted puede pulsar la tecla " +" o " - " para aumentar o reducir los 10 grados ; espera de cinco minutos a continuación, luego compruebe la temperatura .

5 . Después de ajustar la temperatura disponible, la máquina guardará y memorizará los datos automáticamente .

6 . Es normal que muestra "F" o "O" alternativamente, cuando la máquina está funcionando.

Los datos de referencia : Cuando la temperatura ambiente es alrededor de 77F (25C), cierra y sella todos los cajones , diez minutos más tarde, después de que se le ha ajustado , la temperatura indica :

1 . Ajuste " F050 " , la temperatura es alrededor de  93F (34C)

2 . Ajuste " F060 " , la temperatura es alrededor de 104F (40C)

3 . Ajuste " F070 " , la temperatura es alrededor de 115F (46C)

4 . Ajuste " F080 " , la temperatura es alrededor de 126F (52C)

5 . Ajuste " F090 " , la temperatura es alrededor de 140F (60C)

6 . Ajuste " F100 " , la temperatura es alrededor de 167F (75C)
Parámetros:

Voltaje：110V

Potencia：800W

Estándar del enchufe：EE.UU,Canadá

Tamaño de la máquina：35.5”x23.6”x15.8” (90*60*40cm)

Dimensión del cartón：37”x26.4”x18.2” (92*65*44cm)

Peso Neto：62Lb (28kg)

Peso del embarque：82Lb (37kg)

Nota: El costo del embarque se calcula por el volumen  , igual a 116Lb ( 53kg) .

Los datos de referencia : Cuando la temperatura ambiente es alrededor de 77F (25C), cierra y sella todos los cajones , diez minutos más tarde, después de que se le ha ajustado , la temperatura indica :
 1 . Ajuste " F050 " , la temperatura es alrededor de  93F (34C)
 2 . Ajuste " F060 " , la temperatura es alrededor de 104F (40C)
 3 . Ajuste " F070 " , la temperatura es alrededor de 115F (46C)
 4 . Ajuste " F080 " , la temperatura es alrededor de 126F (52C)
 5 . Ajuste " F090 " , la temperatura es alrededor de 140F (60C)
 6 . Ajuste " F100 " , la temperatura es alrededor de 167F (75C)

Consejos:

 1 . De acuerdo con la temperatura resistente del color , la temperatura más alta de esta máquina es 172 ℉ (78 ℃ ) .
 2 . En condiciones normales, 149 ℉ (65 ℃ ) es apropiado para el secado de la malla de la pantalla .
 3 . Se indica los parámetros establecidos recientes mientras que utilizado de nuevo a causa de sus funciones de memorizar los datos automáticamente,y la sistema de controlar la inteligente temperatura equipada .
 4 . Dato de referencia : Cuando la temperatura es de 149 ℉ (65 ℃ ) , secando la pantalla recubierta con nuestra emulsión fotosensible de solo una cuesta alrededor de 2 minutos . Secando la pantalla sin emulsión fotosensible tarda aproximadamente 1 minuto . Por favor, tenga en referencia durante el uso.