| 多功能套印手印台 |
| --- |
| 该款多功能手印台是我公司根据客户和市场需要最新开发的一款丝网印刷机器，一改传统的手印台无微调装置，套色不准确以及无法根据所印产品的需要更换不同尺寸台版，以及对印刷T恤，抱枕，头枕，包，袋子等需要套在机器上印刷产品更是有着很大缺点的问题而特别设计和生产的。该多功能手印台特别适合于批量不大的各种尺寸的无纺布环保购物袋和各种尺寸恤的印刷 该款多功能手印台的主要特点是： 1，丝印机头带有全方位的可微调装置。可根据网框的情况做网框与台板完全平整贴合微调；可根据所印产品的厚度做上下微调；可左右，前后微调，从而在机器本身的结构和功能上保证印刷产品的准确性，这对印刷需要准确性高的产品尤同时，调整好后均有锁定按钮将位置锁定，保证位置不再移动。 2，该机器配置套不同尺寸的台板，采用非常简单方便的更换结构，装卸不同尺寸的台板只需要拧动个螺栓即可完成。 3，整机采用静电喷涂和电镀处理，耐用，易清洗，不生锈。 4，台板的起落采用重力锤调整设计，可以通过调整重力锤的上下位置，保证各种尺寸的网板起落的自由轻松。 台板尺寸: 60x45CM 44x32CM 30x24CM 净重: 31KG |  |
| 我们给客户的承诺：质优价实的设备和材料；全心全意的技术和指导；尽职尽责的服务和支持。 我公司更多产品信息请登陆：（将网址复制到地址栏中打开） 产品介绍网站： www.speworld.com http://www.yt-tianjiu.com.cn http://shop34681753.taobao.com/ http://asc365.net（英文） 技术操作视频网站： http://u.youku.com/asc365（中文） http://u.youku.com/asc365En（英文） 烟台天久商贸有限公司 税务登记号：370602661952332 营业执照号码：370602228121000 地址：山东省烟台市幸福中路212-3号 电话：0535-6657803 13806387710 传真：0535-6272426 QQ: 429837998(天久公司) 138063877（烟台天久公司） *************************************************************************************** |
| 有关运输方面的提示： 我公司的机械类产品的重量和体积都较大，一般不适合快递，买家切勿按网页中所标出的运费计算。对该类产品，我们均通过货运方式发运，因各地运输费用相差很大，根据我们多年货运经验，发货方付运费价格比较好商议，能够比较便宜；到付运费一般价格比较高，所以我们一般是采用预收运费，然后可根据客户指定的货运公司发运，或我们和其它的货运公司协商，争取最低的价格和最快的运输时间。 我们预收的运费结余部分，我们会及时通知买家，将多收的运费返还买家。 |