6 Color 6 Estación Equipo de Serigrafía Manual de Instalación

Uno Instala El Perchero

- Instala cuatro pies de equilibrio.

- Instala cuatro vigas de nivel inferior.

- Instala cuatro vigas verticales.

- Instala cuatro vigas de nivel superior.

Nota:No aprete tadas los tornillos andes de que el perchero entera está terminada.

(Cuando la instalación de la plataforma giratoria inferior se ha terminada,entonces se puede apretar todos los tornillos.)

Dos Instala La Plataforma Giratoria Inferior

Coloca la plataforma giratoria inferior en el perchero,apreta cuatro tornillos conexivos y luego apreta todos los tornillos.

Nota:Cuando la instalación de la plataforma giratoria inferior se ha terminada,entonces se puede apretar los tornillos.

Tres Instala Brazo Soporte De Platina y Bloques De Orientación

- Instala el brazo soporte de platina.

- Instala los bloques de orientación.

- Instala el cojinete control para proteger el brazo soporte de la cabeza de impresión durante el proceso regulador de arriba-abajo.

Notas:

- No aprete los tornillos cuando la instalación del brazo soporte de la platina se ha terminada.

- No aprete los tornillos cuando la instalación de los bloques de orientación se ha terminada.

(Cuando la instalación de la plataforma giratoria inferior y el ajuste de la cabeza de impresión se ha terminado,entonces se puede apretar los tornillos.)

Cuatro Instala La Plataforma Giratoria Superior

Instala la plataforma giratoria superior.

Nota:El final de un tornillo hexagonal en el cojinete central de la plataforma giratoria superior debe apuntar al eje central de la plataforma giratoria inferior ; entonces apreta los dos tornillos.

Cinco Instala Las Partes De La Plataforma Giratoria Superior

- Instala la perilla de pinza（12pzs） de la cabeza de impresión.

- Instala los anillos de acero inoxidable(12pzs).

- Conecta las pinzas de la cabeza de impresión y los tornillos de posición apretando los 12 tornillos.

- Fija las pinzas de la cabeza de impresión en los brazos soportes de la platina apretando los 12 tornillos.

- Conecta los resortes y los anillos de acero inoxidable de pinzas soltando las roscas.

- Fija la perilla de posición (6 pzs) para ajustar la altura hacia arriba y hacia abajo del brazo soporte de la cabeza de impresión.

- Ajusta la rosca a una intensidad adecuada para hacer más fácil para el brazo de soporte que eleva y baja.

Llame la atención:Los seis brazos de la cabeza de impresión se han ajustado la posición y todos los tornillos se han apretado antes de la entrega , por favor no se ajustan los tornillos de los brazos soporte de la cabeza de impresión durante la instalación y operación.

Seis Ajuste Fino De Prensa Para La Posición Precisa
a.Eleva a tadas cabezas de impresión y gire la plataforma giratoria inferior;las pone de acuerdo con el centro de los bloques de orientación.

b.Ajuste fino de los brazos soportes negros de platinas se garantizar ser fácil de poner los brazos  soportes de la cabeza de impresión hacia arriba y abajo,entonces,aprieta los tornillos de conexión de los brazos soportes de las platinas y la plataforma giratoria inferior.

c.Fija los bloques de orientación en los brazos soportes de las platinas.Tras el ajuste de los brazos soportes negras de platinas,con todas las cabezas de impresión puestas hacia abajo, el ajuste fino del bloque de orientación se garantizar ser fácil de poner los brazos soportes de la cabeza de impresión hacia arriba y abajo，aprieta los tornillos de los bloques de orientación, y luego se han fijado en los brazos soportes de las platinas.

d.Instala los dos grandes bloques de ruedas y los fija para evitar problemas de impresión desviada.

e.Instala los dos bloques inferior de orientación y los aprieta.

f.Eleva a todas las cabezas de impresión,gira el plataforma giratoria superior o inferior al azar y luego los pone abajo para comprobar la condición de ir arriba y abajo.

Llame la atención:Si alguna cabeza de impresión no puede ser así puesto hacia abajo, sólo pueda ajustar el brazo soporte de platina, los brazos soporte de la cabeza de impresión no deben ser ajustado.

Siete Instala La Platina

- Instala el soporte en la platina de acuerdo con las posiciones de los agujeros.

- Instala las perillas en los soportes de las platinas.

- Fija las platinas en los brazos soportes.

d.Baja las cabezas de impresión,ajusta y coloca las platinas en el lugar de 3-5mm (0,1 " - 0,2 " )distancia desde las pinzas de la cabeza de impresión por apretar las perillas del soporte inferior y los tornillos en los dos lados de los soportes.

Ocho Instalación Se Ha Terminada

ASC365 International Ltd
                                                      http://asc365.com