ASC8060-A220型烘版箱

印烘版箱 网版烘干箱 制版设备 丝印设备 烘版恒温箱 *************************************** 烘版箱是丝网制版过程中一个比较重要的设备，丝网版的质量直接决定了丝网印刷的质量。网版在制作过程中如清洗网版，网版上感光浆多次，为网版上硬化剂等，都要多次用到烘干这一程序，有使用者通过热吹风机哄干，有的通过自然晾感干等等方法，但这些方法都会直接或间接影响到网版的质量。主要能够引起问题的方面有： 一，用吹风机可以替代烘版箱，但烘干温度无法掌握，因热风温度过高引起丝网的破损，丝网受热过高引起的丝网老化发脆导致丝网的寿命不长，从而减少丝网的使用寿命和印刷量； 二，在房间中自然晾干或摆放，灰尘和一些外部物质会侵入到丝网上，导致曝光过程中产生一些瑕疵，特别是对上好感光浆的网版会黏附空气中的灰尘等，从而降低了网版质量； 三，上好感光浆的网版在热吹风烘干或放置过程中会暴露在自然光或灯光下，这些光中的紫外线对上好感光浆的网版也会有很大影响，也对制作高质量的网版有一定影响； 四，传统的热吹风烘干网版效率低。如做一套4色的网版，一般的感光胶需要上三次浆，每次吹干时间在6-8分钟，4色上12次浆就需要70-90分钟。 烘版箱做为传统的丝印配套设备受到广泛应用，但传统的烘版箱多年来几乎没有大的改进，其固有的一些缺陷，如提及，质量，用电量，安全性等方面的问题也造成了该设备未能大量普及应用于中，小型丝印企业。 我公司开发设计的本款烘版箱，从设计理念上首先考虑到该设备的普及性，实用性和安全性，在达到与传统的烘版箱同样效果的前提下，从设备的应用技术先进性，质量的可靠性，运输的安全性，以及从价格，节能，运输等方面全面考虑后而设计生产的该款机器。 传统烘版箱与我公司ASC8060烘版箱的各项性能指标对比 性能指标 ：外尺寸在120x100x100厘米的烘版箱 ASC8060烘版箱 1 适用范围：大，中型印花企业，更合适大，中型印花企业 中，小型印花企业 更合适中，小型印花企业 2体积：(外尺寸) 120x100x100厘米（1.2立方米） 90*60*40厘米（0.21立方米） 1）因体积大不适合长途运输，特别是外销； 1） 因体积小，长途运输方便，特别是外销 2）体积大造成运费高昂； 2） 体积小运费便宜； 3）必须用货车装载运输。 3）一般的轿车或微型面包车即可装载运输 4） 同样体积可运输5台以上。 5） 整机高度只有40厘米，可以随意搬进房间门宽90厘米以下的工作间。 3 重量： 100公斤 28公斤 最少要2-3男性成年人才能够搬运或使用叉车装卸搬运 一个男性成年人即可比较轻松搬运，不需要任何工具 4 适用网版尺寸：（外径） 100x80厘米 更合适大，中型印花企业 64x53厘米 更合适中，小型印花企业 5 加热方式： 电热管 风扇 传统的加热管，不防水 碳纤维发热板，轴流风扇 最安全的平面碳纤维发热板，发热板面积达66*50厘米，发热更均匀，使网版烘干更均匀；防水性能好，耐擦洗。 大型计算机设备专用轴流风扇，箱内全封闭 6 使用寿命： 因电热管和风扇质量不同，生产厂家一般不说明 发热板正常使用寿命可达10000小时； 轴流风扇正常使用时间达20000小时 保证正常使用寿命10000小时 7 功率 3600w以上 用电量大 800w 用电量仅是传统烘版箱的22-25%，更加节能 8 包装： 木箱 包装复杂，且包装费用高 高级瓦楞纸板箱 包装精美，机器全部使用泡沫板和三合板与纸箱隔离 9 安全性： 电热管断裂或破损，会产生漏电的危险 碳纤维发热板及时有破损也不会产生漏电 必须马上更换电热管以保证安全 小部分的破损不影响加热，可以继续使用。也没有安全隐患。 10调温方式： 传统的热传感器与温度表显示与调整，温度可随意控制 特别开发的分级控制温度系统，保证箱内温度最高不超过80度，80度以下随意调整。 根据常用涤纶或锦纶丝网的耐热一般不超过80度的特性，本机器的最高烘箱内温度为80度，80度以下可随意调整，从而保证网板在最合适的温度情况下烘干。 11 价格 ：2200.00元以上 1790.00 其主要特点： 一， 采用最先进，最安全的平面碳纤维发热板，整机四层安装两套碳纤维发热板，该加热板表面使用环保的环氧树脂材料，不怕油，水，浆等液体；可擦洗，易清洁；对不慎异物碰坏小部分该加热板，该板同样可以使用；该板正常使用寿命可达10000小时，其安全性和长寿命是传统的电热管加风机烘干技术所无法比拟的。因使用的平面碳纤维发热板面积达66*50厘米，使该版发热更均匀，使网版烘干更均匀。 二， 本机安装有轴流风扇，对箱内热空气进行箱内循环，从而使箱内温度基本达到一致，，同时因热空气的流动与循环，更能够提高烘版效率。该轴流风扇（大型计算机设备专用）正常使用时间达20000小时。一般上好感光浆的网版2-4分钟即可烘干。 三，本机温度控制采用全新的分级温度调整控制技术，使用者可根据环境温度，烘烤材料的温度需要，设定所需要的温度。设定好的温度由控制系统自动记忆，下次使用将自动按原设定温度运行。 四， 采用四层抽屉式设计，单层最大可放置四个外径长64厘米，宽53厘米，厚度4.5厘米的网框，也可以同时放置较小的2个或多个网框。 五， 密封，避光，防尘突出。本机机体采用数控机床加工等技术，使本机的机体等密封性得到保证，其良好的密封性保证了机箱内的避光性和防尘效果突出，对提高网版质量起到非常重要的作用。特别是对高质量的网版有着非常关键的作用。 六， 本机总功率为800W，与传统的烘版箱功率一般在3000-8000W相比，在能够达到基本相同效果的情况下，节省能源70-90%。 七， 可做暗箱使用。对上好感光浆的网版暂时不曝光时，本机可作为暗箱存放网版，同时因其密封性好，同时起到了防尘作用。 八，本机设计合理，结构紧凑，机器整体尺寸为 ；外包装尺寸92*65*44厘米，使运输更方便。 九，本机机箱内外均采用静电喷涂，外观大方，清洁方便，永不生锈。 本机使用方法： 1， 打开电源，本机自动显示"F000"；同时风扇自动打开运行。 2， 按"+"键至"F070"； 3， 将温度表探头放置在第三层抽屉隔断上；等待5分钟，观察温度表的显示温度； 4， 如温度表的显示温度没有达到所要求的温度，可按"+"或"-"提高或降低10级； 等待5分钟，观察温度表的显示温度； 5， 通过调整达到所需要的温度后，本机降按此温度设置自动记忆并保存保存，取出温度表探头即可使用。 6， 本机运行后，仪表的"F"和"O"显示将会不间断交替，属于机器正常通断电现象。 参考数据： 1，设定"F060"，密封不开启抽屉，箱内温度 ；（华氏，摄氏） 2，设定"F070"，密封不开启抽屉，箱内温度 ， 3，设定"F080"，密封不开启抽屉，箱内温度 ， 4，设定"F090"，密封不开启抽屉，箱内温度 ， 5，设定"F100"，密封不开启抽屉，箱内温度 ， 电压(伏特) :220 产品尺寸(L*W*H) 110*67*48cm 产品净重(Kg) 42 外包装尺寸(L*W*H) 116*73*54cm 单件体积(M³) 0.457 产品毛重(Kg) 44

我们给客户的承诺：质优价实的设备和材料；全心全意的技术和指导；尽职尽责的服务和支持。 我公司更多产品信息请登陆：（将网址复制到地址栏中打开） 产品介绍网站： www.speworld.com http://www.yt-tianjiu.com.cn http://shop34681753.taobao.com/ http://asc365.net（英文） 技术操作视频网站： http://u.youku.com/asc365（中文） http://u.youku.com/asc365En（英文） 烟台天久商贸有限公司 税务登记号：370602661952332 营业执照号码：370602228121000 地址：山东省烟台市幸福中路212-3号 电话：0535-6657803 13806387710 传真：0535-6272426 QQ: 429837998(天久公司) 138063877（烟台天久公司） *************************************************************************************** 有关运输方面的提示： 我公司的机械类产品的重量和体积都较大，一般不适合快递，买家切勿按网页中所标出的运费计算。对该类产品，我们均通过货运方式发运，因各地运输费用相差很大，根据我们多年货运经验，发货方付运费价格比较好商议，能够比较便宜；到付运费一般价格比较高，所以我们一般是采用预收运费，然后可根据客户指定的货运公司发运，或我们和其它的货运公司协商，争取最低的价格和最快的运输时间。 我们预收的运费结余部分，我们会及时通知买家，将多收的运费返还买家。