ASC4530小型吸气手印台（一台板）

小型吸气手印台/单色吸气丝网印刷机/吸气丝印机/吸气手动印刷台 *************************************** ASC4530小型吸气手印台是我公司根据客户和市场需要最新开发的一款带有吸气功能的丝网印刷机器。 目前，市场上的吸气丝印台具有以下几个缺点： 一是体积大，一般的体积在1.0-1.3立方米，而且是全部是一体木箱包装； 二是重量大，一般的重量在90—130公斤； 三是微调装置简单，微调精度不够，造成套色不精细； 四是价格偏高，因其用料多，结构复杂造成成本过高，价格也相对过高。 我公司自行设计的这款多功能吸气丝印台保持有传统吸气手印台的吸力大，对纸板、不干胶、转印纸、塑料薄片（膜）的印刷均能够起到通过吸力保持承印物定位；X,Y,Z三向可调；固定网框的网夹可自由伸缩，适合大小网版印刷；网夹头可上下升降等功能外，还具有以下特殊功能 1，丝印机头带有全方位的精确微调装置。可根据网框的情况做网框与台板完全平整贴合微调；可根据所印产品的厚度做上下微调；可左右，前后微调，从而在机器本身的结构和功能上保证印刷产品的准确性，这对印刷需要准确性高的产品尤其重要，调整好后均有锁定按钮将位置锁定，保证位置不再移动。 2，吸气印刷台面采用特殊的耐磨高强度pvc板，该板耐水洗，耐切割，耐摩擦，不变形，保证了印刷台面的长期使用； 3，印刷台面透气孔直径为1.2毫米（一般的为1.5毫米），各孔间距2厘米，是整个台面吸气更均匀；同时因吸气孔小更能够提高印刷质量； 4，印刷台面均有纵向和横向刻度尺,能够使承印物准确摆放到特定位置而不需要另行划线定位； 5，气泵可与印刷机分体放置，可随意调整距离，完全避免因气泵震动而影响印刷质量的问题。 6，本机配有吸气管（台板与气泵连接），排气管（气泵通往室外）各一只2米，使用者可根据工作环境随意调整气泵，印刷机位置与距离，将排气管的一头引向室外，克服在室内排气造成工作环境的灰尘对印刷的影响，同时克服因室内排气造成空气流动摆放承印物的影响。 7，整机采用静电喷涂和电镀处理，耐用，易清洗，不生锈。 8，台板的起落采用重力锤调整设计，可以通过调整重力锤的上下位置，保证各种尺寸的网板起落的自由轻松。 9，在包装前已经拆解成几个部分，机器内配置有全套的安装和调整工具，并配有安装与使用视频，使用者只需要根据视频就可以轻松的将本机安装起来。 10，机器是由本公司设计和生产的，各种配件齐全，除风机保修一年外，机器主体包修三年。 本机基本参数： 1， 台板尺寸:45*30厘米 2， 气泵功率：260W 3， 电压：220V，50Hz 4, 产品净重：49KG

我们给客户的承诺：质优价实的设备和材料；全心全意的技术和指导；尽职尽责的服务和支持。 我公司更多产品信息请登陆：（将网址复制到地址栏中打开） 产品介绍网站： www.speworld.com http://www.yt-tianjiu.com.cn http://shop34681753.taobao.com/ http://asc365.net（英文） 技术操作视频网站： http://u.youku.com/asc365（中文） http://u.youku.com/asc365En（英文） 烟台天久商贸有限公司 税务登记号：370602661952332 营业执照号码：370602228121000 地址：山东省烟台市幸福中路212-3号 电话：0535-6657803 13806387710 传真：0535-6272426 QQ: 429837998(天久公司) 138063877（烟台天久公司） *************************************************************************************** 有关运输方面的提示： 我公司的机械类产品的重量和体积都较大，一般不适合快递，买家切勿按网页中所标出的运费计算。对该类产品，我们均通过货运方式发运，因各地运输费用相差很大，根据我们多年货运经验，发货方付运费价格比较好商议，能够比较便宜；到付运费一般价格比较高，所以我们一般是采用预收运费，然后可根据客户指定的货运公司发运，或我们和其它的货运公司协商，争取最低的价格和最快的运输时间。 我们预收的运费结余部分，我们会及时通知买家，将多收的运费返还买家。